A N N E X E    I I

(modifiée par la décision ART 04-316, voir ci-après)

CLASSES D'ÉMISSIONS AUTORISEES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AUX SERVICES D'AMATEUR

| CLASSES | BANDES DE FREQUENCES autorisées (suivant les régions de l'UIT) | PUISSANCE CRETE des signaux de l'étage final (1) (2) | CLASSES D'Émission (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe 1 | Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France. | Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 watts. Bande de fréquences 28 - 29,7 MHz : 250 watts Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 watts.. | A1A, A1B, A1D, A2A, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A, F1B, F1D,F2A, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J3C, J3E,J7B |
| Classe 2 | Toutes les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz autorisées en France. |  |  |
| Classe 3 | Bande de fréquences : 144 à 146 MHz | 10 watts | A1A, A2A, A3E, G3E,J3E,F3E |

(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.

(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.

(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.

(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article S 2.7 du règlement des radiocommunications.